Таблиця розрахунку частоти обертання n (об/хв.) при діаметрі D (мм) і окружної швидкості V окр. (м/с)

|  | 100 | 115 | 180 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 630 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3820 | 3322 | 2122 | 1661 | 1528 | 1273 | 1091 | 955 | 849 | 764 | 637 | 606 | 478 | 424 | 382 | 347 | 318 | 294 | 273 | 255 | 239 | 191 | 153 | 127 | 109 |
| 21 | 4011 | 3488 | 2228 | 1744 | 1604 | 1337 | 1146 | 1003 | 891 | 802 | 669 | 637 | 501 | 446 | 401 | 365 | 334 | 309 | 287 | 267 | 251 | 201 | 160 | 134 | 115 |
| 22 | 4202 | 3654 | 2334 | 1827 | 1681 | 1401 | 1201 | 1051 | 934 | 840 | 700 | 667 | 525 | 467 | 420 | 382 | 350 | 323 | 300 | 280 | 263 | 210 | 168 | 140 | 120 |
| 23 | 4393 | 3820 | 2441 | 1910 | 1757 | 1464 | 1255 | 1098 | 976 | 879 | 732 | 697 | 549 | 488 | 439 | 399 | 366 | 338 | 314 | 293 | 275 | 220 | 176 | 146 | 126 |
| 24 | 4584 | 3986 | 2547 | 1993 | 1834 | 1528 | 1310 | 1146 | 1019 | 917 | 764 | 728 | 573 | 509 | 458 | 417 | 382 | 353 | 327 | 306 | 287 | 229 | 183 | 153 | 131 |
| 25 | 4775 | 4152 | 2653 | 2076 | 1910 | 1592 | 1364 | 1194 | 1061 | 955 | 796 | 758 | 597 | 531 | 478 | 434 | 398 | 367 | 341 | 318 | 298 | 239 | 191 | 159 | 136 |
| 26 | 4966 | 4318 | 2759 | 2159 | 1986 | 1655 | 1419 | 1242 | 1104 | 993 | 828 | 788 | 621 | 552 | 497 | 451 | 414 | 382 | 355 | 331 | 310 | 248 | 199 | 166 | 142 |
| 27 | 5157 | 4484 | 2865 | 2242 | 2063 | 1719 | 1473 | 1289 | 1146 | 1031 | 860 | 819 | 645 | 573 | 516 | 469 | 430 | 397 | 368 | 344 | 322 | 258 | 206 | 172 | 147 |
| 28 | 5348 | 4650 | 2971 | 2345 | 2139 | 1783 | 1528 | 1337 | 1188 | 1070 | 891 | 849 | 669 | 594 | 535 | 486 | 446 | 411 | 382 | 357 | 334 | 267 | 214 | 178 | 153 |
| 29 | 5539 | 4817 | 3077 | 2408 | 2216 | 1846 | 1583 | 1385 | 1231 | 1108 | 923 | 879 | 692 | 615 | 554 | 504 | 462 | 426 | 396 | 369 | 346 | 277 | 222 | 185 | 158 |
| 30 | 5730 | 4983 | 3183 | 2491 | 2292 | 1910 | 1637 | 1433 | 1273 | 1146 | 955 | 910 | 716 | 637 | 573 | 521 | 478 | 441 | 409 | 382 | 358 | 287 | 229 | 191 | 164 |
| 31 | 5921 | 5149 | 3289 | 2574 | 2368 | 1974 | 1692 | 1480 | 1316 | 1184 | 987 | 940 | 740 | 658 | 592 | 538 | 493 | 455 | 423 | 395 | 370 | 296 | 237 | 197 | 169 |
| 32 | 6112 | 5315 | 3396 | 2657 | 2445 | 2037 | 1746 | 1528 | 1358 | 1222 | 1019 | 970 | 764 | 679 | 611 | 556 | 509 | 470 | 437 | 407 | 382 | 306 | 244 | 204 | 175 |
| 33 | 6303 | 5481 | 3502 | 2740 | 2521 | 2101 | 1801 | 1576 | 1401 | 1261 | 1051 | 1000 | 788 | 700 | 630 | 573 | 525 | 485 | 450 | 420 | 394 | 315 | 252 | 210 | 180 |
| 34 | 6494 | 5647 | 3608 | 2823 | 2598 | 2165 | 1855 | 1624 | 1443 | 1299 | 1082 | 1031 | 812 | 722 | 649 | 590 | 541 | 500 | 464 | 433 | 406 | 325 | 260 | 216 | 186 |
| 35 | 6685 | 5813 | 3714 | 2907 | 2674 | 2228 | 1910 | 1671 | 1486 | 1337 | 1114 | 1061 | 836 | 743 | 669 | 608 | 557 | 514 | 478 | 446 | 418 | 334 | 267 | 223 | 191 |
| 36 | 6876 | 5979 | 3820 | 2990 | 2750 | 2292 | 1965 | 1719 | 1528 | 1375 | 1146 | 1091 | 860 | 764 | 688 | 625 | 573 | 529 | 491 | 458 | 430 | 344 | 275 | 229 | 196 |
| 37 | 7067 | 6145 | 3926 | 3073 | 2827 | 2356 | 2019 | 1767 | 1570 | 1413 | 1178 | 1122 | 883 | 785 | 707 | 642 | 589 | 544 | 505 | 471 | 442 | 353 | 283 | 236 | 202 |
| 38 | 7258 | 6311 | 4032 | 3156 | 2903 | 2419 | 2074 | 1815 | 1613 | 1452 | 1210 | 1152 | 907 | 806 | 726 | 660 | 605 | 558 | 518 | 484 | 454 | 363 | 290 | 242 | 207 |
| 39 | 7449 | 6477 | 4138 | 3239 | 2980 | 2483 | 2128 | 1862 | 1655 | 1490 | 1242 | 1182 | 931 | 828 | 745 | 677 | 621 | 573 | 532 | 497 | 466 | 372 | 298 | 248 | 213 |
| 40 | 7640 | 6643 | 4244 | 3322 | 3056 | 2547 | 2183 | 1910 | 1698 | 1528 | 1273 | 1213 | 955 | 849 | 764 | 695 | 637 | 588 | 546 | 509 | 478 | 382 | 306 | 255 | 218 |
| 41 | 7831 | 6810 | 4351 | 3405 | 3132 | 2610 | 2237 | 1958 | 1740 | 1566 | 1305 | 1243 | 979 | 870 | 783 | 712 | 653 | 602 | 559 | 522 | 489 | 392 | 313 | 261 | 224 |
| 42 | 8022 | 6976 | 4457 | 3488 | 3209 | 2674 | 2292 | 2006 | 1783 | 1604 | 1337 | 1273 | 1003 | 891 | 802 | 729 | 669 | 617 | 573 | 535 | 501 | 401 | 321 | 267 | 229 |
| 43 | 8213 | 7142 | 4563 | 3571 | 3285 | 2738 | 2347 | 2053 | 1825 | 1643 | 1369 | 1304 | 1027 | 913 | 821 | 747 | 684 | 632 | 587 | 548 | 513 | 411 | 329 | 274 | 235 |
| 44 | 8404 | 7308 | 4669 | 3654 | 3362 | 2801 | 2401 | 2101 | 1868 | 1681 | 1401 | 1334 | 1051 | 934 | 840 | 764 | 700 | 646 | 600 | 560 | 525 | 420 | 336 | 280 | 240 |
| 45 | 8595 | 7474 | 4775 | 3737 | 3468 | 2865 | 2456 | 2149 | 1910 | 1719 | 1433 | 1364 | 1074 | 955 | 860 | 781 | 716 | 661 | 614 | 573 | 537 | 430 | 344 | 287 | 246 |
| 46 | 8786 | 7640 | 4881 | 3820 | 3514 | 2929 | 2510 | 2197 | 1952 | 1757 | 1464 | 1395 | 1098 | 976 | 879 | 799 | 732 | 676 | 628 | 586 | 549 | 439 | 351 | 293 | 251 |
| 47 | 8977 | 7806 | 1987 | 3903 | 3591 | 2992 | 2565 | 2244 | 1995 | 1795 | 1496 | 1425 | 1122 | 997 | 898 | 816 | 748 | 691 | 641 | 598 | 561 | 449 | 359 | 299 | 256 |
| 48 | 9168 | 7972 | 5093 | 3986 | 3667 | 3056 | 2619 | 2292 | 2037 | 1834 | 1528 | 1455 | 1146 | 1019 | 917 | 833 | 764 | 705 | 655 | 611 | 573 | 458 | 367 | 306 | 262 |
| 49 | 9359 | 8138 | 5199 | 4069 | 3744 | 3120 | 2674 | 2340 | 2080 | 1872 | 1560 | 1486 | 1170 | 1040 | 936 | 851 | 780 | 720 | 669 | 624 | 585 | 468 | 374 | 312 | 267 |
| 50 | 9550 | 8304 | 5306 | 4152 | 3820 | 3183 | 2729 | 2388 | 2122 | 1910 | 1592 | 1516 | 1194 | 1061 | 955 | 868 | 796 | 735 | 682 | 637 | 597 | 478 | 382 | 318 | 273 |

*По горизонталі-діаметр пилки, по вертикалі- линійна швидкість різання.

Зона активного вскривання, зона різання твердих гранітів, зона різання гранітів середньої твердості, Габро та лабрадорит, Пісковик та мармур.